|  | ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЙ SPRUT Door Closer |
| --- | --- |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |

|  | Доводчики накладные верхнего расположения предназначены для автоматического закрывания распашных дверей (левых и правых) в офисных и жилых помещениях с обеспечением максимальной безопасности при их эксплуатации. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Модель | 051GR | 071GR | 091GR | 121GR |
|  | Усилие пружины доводчика по Европейским Нормам, EN | EN2 | EN3 | EN4 | EN4-EN5 |
|  | Ширина дверного полотна, мм, | 780-850 | 830-950 | 930-1100 | 930-1100 1030-1250 |
|  | Вес дверного полотна, кг | 25÷50 | 40÷70 | 60÷90 | 60÷90 80÷120 |
|  | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | корпуса (без рычажной системы) | 146х58х38 | 176х64х40 | 186х68х44 | 224х64х54 |
|  |  | в упаковке | 260х72х80 | 325х75х90 |
|  | Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,96 (1,10) | 1,27 (1,40) | 1,60 (1,70) | 1,8 (1,90) |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+50 |
|  | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 0…95 |
|  | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP54 |

# комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Доводчик дверной SPRUT Door Closer с рычажным механизмом | 1 шт. |
| Крепёжный комплект | 1 шт. |
| Монтажный шаблон | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Тара упаковочная | 1 шт. |

# Устройство изделия

|  | Рисунок 1 – Внешний вид и элементы конструкции |
| --- | --- |

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Рекомендации при ежедневной эксплуатации: не помогайте доводчику закрывать двери; не удерживайте дверь продолжительное время в открытом состоянии - если необходимо длительный срок держать вход открытым, отсоедините рычажную систему (разбирается шарнир между обоими коленами); |
| --- | --- |
|  | Не допускайте полного выкручивания регулировочных винтов! Это может привести к утечке масла. Регулировка осуществляется ступенчато в переделах 1 – 1,5 оборотов до достижения нужного результата. |
|  | Спустя 15 дней после установки и эксплуатации изделия необходимо провести окончательную регулировку. |

# УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА

|  | Винты (клапаны) регулировки на корпусе изделия должны быть обращены в сторону петель. |
| --- | --- |
|  | При открывании двери наружу, от себя, корпус монтируется на дверной коробке, а лапка (башмак) рычажной системы на дверном полотне. При открывании двери вовнутрь, на себя, корпус монтируется на дверном полотне, а лапка (башмак) рычажной системы на дверной коробке. |
|  | Разметка, соединение и регулировка рычажной системы проводятся при полностью закрытой двери. |

Порядок установки:

- Определение схемы установки изделия, которая зависит от направления открывания двери (на себя или от себя).

- После выбора варианта установки, монтажный шаблон из комплекта поставки закрепляют при помощи скотча на дверном полотне, следуя инструкции (по линиям). Затем дрелью высверливаются отверстия требуемого диаметра, после чего приступают к установке.

- Входящими в комплект поставки крепежом (саморезами) крепится корпус изделия.

- Детали рычажного механизма при установке нужно временно разобрать, поскольку окончательная его сборка будет проводиться при регулировке изделия, после чего крепится башмак (лапка) с регулируемым коленом.

Рисунок 2 – Вариант вертикальной установки

## Регулировка изделия

|  | Регулировка скорости закрывания необходима в процессе эксплуатации при температурных колебаниях окружающей среды, в результате чего изменяется вязкость масла внутри изделия. |
| --- | --- |

При финальной регулировке необходимо обратить внимание:

- Сценарий, по которому дверь будет закрываться в двух зонах (см. рисунок 3), можно регулировать клапанами 1 и 2 (см. рисунок 1) при помощи отвёртки. Скорость и усилия во второй зоне должны быть немного большими для того, чтобы дверь захлопнулась.

| Рисунок 3 – Регулируемые зоны закрытия двери | Рисунок 4 – Регулировка закрытия двери путём взаимного расположения обоих рычагов |
| --- | --- |

Подобную регулировку можно осуществить также взаимным расположением рычагов рычажной системы относительно дверного полотна (см. рисунок 4).

- Изменение классов по силе закрывания (EN4-EN5) реализуется ориентацией несимметричного башмака согласно выбранного усилия (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Регулирование усилия закрытия путём ориентации башмака

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в полгода и оно заключается в следующем:

- внешний осмотр крепления (при необходимости затянуть винты);

- при сезонной смене (зима - лето) регулировка клапанов 1 и 2;

- регулярное смазывание шарнирных узлов рычажного механизма консистентной смазкой.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наименование: Замки электромагнитные «SPRUT Door Closer» «Дата выпуска _______________ 20___ г.» соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. Штамп службы контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Продавец _______________________________________ Дата продажи «___»______________20___ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация ________________________________________________ Дата ввода в эксплуатацию «___»___________ 20___ г. м. п Служебные отметки _____________________________ _______________________________________________

| а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 (863) 203-58-30 |
| --- |
|  | bast.ru — основной сайт teplo.bast.ru — для тепла и комфорта dom.bast.ru — решения для дома skat-ups.ru — интернет-магазин |
| тех. поддержка: 911@bast.ru отдел сбыта: ops@bast.ru горячая линия: 8-800-200-58-30 Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион» Формат А5 ФИАШ.423141.161 РЭ-1 |